## Slide 1
Módulo 4:
Aquisição e gestão de inventário de Stock para o Xpert MTB/RIF
Iniciativa Laboratorial Global — Pacote de formação sobre o Xpert MTB/RIF

## Slide 2: Objectivos de aprendizagem
No final deste módulo, conseguirá:
Listar todo o stock necessário para o desempenho ideal do Xpert MTB/RIF
Descrever os processos de encomenda
Explicar a utilização e a importância do registo de saídas e entradas de consumíveis assim como do inventário
Calcular o stock necessário com base no número de testes executados durante um determinado período
Explicar os requisitos de durabilidade e de armazenamento dos kits Xpert MTB/RIF e de outro stock

## Slide 3: Conteúdo deste módulo
Lista de stock de Xpert MTB/RIF
Manutenção de registos: utilização e importância do registo de saídas e entradas de consumíveis
Cálculo do stock a encomendar
Encomenda e recepção de stock
Armazenamento e prazo de validade do stock

## Slide 4
Stock devidamente mantido e adequado para garantir um serviço ininterrupto e para minimizar acúmulo desnecessário
Gestão de stock significa…

## Slide 5: Estrutura de um sistema de gestão de stock: nível nacional
Os países devem considerar a implementação da gestão centralizada (nacional, regional) de stock do Xpert MTB/RIF integrada no sistema de compra geral, como para microscopia ou stock de fármacos
O sistema deve ser coordenado pelo governo e deve incluir o Ministério da Saúde, doadores e parceiros

## Slide 6: Sistema de gestão de stock
O sistema de abastecimento destes reagentes segue o circuito normal de aquisição e distribuição de reagentes e consumíveis de laboratório através do Sistema Nacional Saúde e da Central dos Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM). Os reagentes e consumíveis devem ser armazenados e geridos pelo sistema de gestão do stock da CMAM-Zimpeto.
Com base nos dados de consumos mensais dos instrumentos e do stock existente ao nível dos laboratórios e do depósito provincial, o DCL elabora em coordenação com a CMAM um plano de distribuição trimestral dos reagentes e consumíveis para o GeneXpert® MTB/RIF. A distribuição dos reagentes aos laboratórios é da responsabilidade da DPS.

## Slide 7: Encomenda de stock
O que encomendar?
De onde?
Quanto?
Com que frequência?
Como avaliar a exactidão de uma encomenda?
Qual é o tempo de espera necessário?
Quantas existências de reserva são necessárias?
Quem é responsável por fazer as encomendas?
Considere sempre
a vida útil do material encomendado e se a sua capacidade de armazenamento está nas condições apropriadas

## Slide 8: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: fornecido pela Cepheid
Instrumento GeneXpert com computador (portátil ou de mesa) e leitor de código de barras
  Ao encomendar, especifique o idioma de trabalho para garantir um teclado adequado, etc.
Kits de cartuchos do teste Xpert MTB/RIF
Kits de cartuchos de calibração do Xpert MTB/RIF
Nota: a Cepheid pode fornecer uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta)*, que fornece uma reserva de energia muito limitada. No entanto, é melhor obter uma UPS (e baterias, etc.) localmente
*Especificações: Online UPS - Powervar. Capacidade de 800 VA para um GeneXpert de 4 módulos e computador; 110 ou 220 V dependendo do país. Tempo de transferência mínimo 4 ms, máx. Podem ser adicionadas baterias adicionais para uma duração prolongada.

## Slide 9: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: GeneXpert (Cepheid)
Configuração do GeneXpert | Número do catálogo |  | 
 | Com computador de mesa | Com portátil | 
GeneXpert com 1 módulo | GXI-1-D | GXI-1-L | 
GeneXpert com 2 módulos | GXII-2-D | GXII-2-L | 
GeneXpert com 4 módulos | GXIV-4-D | GXIV-4-L | 
GeneXpert com 16 módulos | GXXVI-16-D | GXXVI-16-L | 
Nota: um invólucro de instrumento de 4 módulos pode ser obtido com apenas 1 ou 2 módulos, para futura expansão

## Slide 10: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: fornecido pela Cepheid
Produto da Cepheid | Número de catálogo | Número de testes
Teste do Xpert MTB/RIF | CGXMTB/RIF-50 | 50
O kit do Xpert MTB/RIF é composto por reagentes e aprovisionamento suficientes para 50 testes
Reagente da amostra: frasco de 8 ml, um por teste. Kit separado de 50 amostras, frasco de reagente também disponível.
Pipetas de transferência: estéreis, individualmente embaladas; uma por teste, com 10 adicionais fornecidas (ou seja, 60 pipetas com 50 cartuchos)
Vida útil da bolsa aberta: 6 semanas a 2–45 oC

## Slide 11: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: fornecido pela Cepheid
Produto da Cepheid | Número de catálogo | Número de testes
Kit de calibração do Xpert | GXCALIB-100N-5 | 5
Software,
inserção da embalagem
5 cartuchos de calibração do Xpert
CD de dados em branco

## Slide 12: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Equipamento
Stock de produtos relacionados com biossegurança
Stock de laboratório
Equipamento de protecção individual
Artigos de papelaria
Programa antivírus para o computador. O Norton Internet Security é fornecido apenas no primeiro ano; a renovação fica a cargo do utilizador.

## Slide 13: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Equipamento
  Reserva de fonte de alimentação, conforme necessário (UPS e baterias, gerador, inversor, equipamento de protecção contra sobretensão)
  Impressora e cartuchos de impressão
  Cronómetro
  Termómetro
  Vortex (opcional)

## Slide 14: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: UPS
Parâmetros críticos | Comentário | Especificações adequadas
Tensão no seu país | Tensão da fonte de alimentação da rede eléctrica | Depende do país
Capacidade da UPS em quilovolt-ampere (VA) | Depende da carga do equipamento mais 20 – 25% | 600 VA
Tempo de reserva | Tempo de duração da interrupção de energia | 4 – 6 min
Tempo de transferência | Duração da transferência do equipamento para a alimentação da bateria | 0 milissegundos

## Slide 15: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: gerador
Tempo de transferência normal dos geradores automáticos: 10 – 30 seg. (continua a ser necessária uma UPS)
Pode ser de aquisição e execução relativamente económica
É necessário armazenamento e manutenção de combustível

## Slide 16: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: inversor
Converte alimentação de baixa tensão em alimentação de alta tensão
Pode funcionar em baterias de automóveis
Tempo de execução: 2 – 12 horas (dependendo da capacidade de reserva das baterias e da carga do equipamento)
O tempo de transferência pode ser inferior a 4 milissegundos (pode continuar a ser necessária uma UPS)

## Slide 17: Stock necessário para o Xpert MTB/ RIF: equipamento de protecção contra sobretensão
Protege os sistemas electrónicos, incluindo a UPS, sobretensões e picos de corrente
Uma sobretensão/pico de corrente, ou tensão transitória, é um aumento na tensão significativamente superior ao nível designado num fluxo de electricidade
Mesmo que o aumento de tensão não quebra imediatamente a máquina, pode esforçar os componentes, desgastando-os com o tempo
Estabilizador (opcional)
Não substitui a UPS

## Slide 18: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Stock de produtos relacionados com biossegurança
  Sacos de lixo autoclaváveis para materiais contaminados
  Desinfectante tuberculocida (solução de lixívia fenólica, 70% de álcool, etc.)
  Recipientes de eliminação (para pipetas, escarradores e cartuchos usados)

## Slide 19: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Stock de laboratório
  Escarradores
  Pipetas de transferência adicionais (opcional)
  Toalhetes de papel (para limpeza da parte superior da bancada e das superfícies externas do instrumento)
  Lenços suaves (para limpeza dos compartimentos de cartuchos e do êmbolo)
  Sacos plásticos para embalagem de escarradores

## Slide 20: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Equipamento de protecção individual (EPI)
  Batas de laboratório
  Luvas
  Respiradores N95 ou FFP2
  Calçado fechado

## Slide 21: Stock necessário para o Xpert MTB/RIF: NÃO fornecido pela Cepheid
Artigos de papelaria
  Registos laboratoriais e requisições
  Papel para impressão
  Marcadores de tinta permanente
  Canetas (vermelha e azul ou preta)
  Autocolantes para rotulagem (opcional)
  Fita adesiva
  Elástico de borracha

## Slide 22: Gestão de consumíveis
É boa prática laboratorial ter uma pessoa designada para a gestão de stock, que execute as seguintes actividades:
Efectuar uma "contagem de consumíveis"
Manter adequadamente os registos de inventário
Determinar a quantidade da encomenda para evitar a ruptura de stock e a expiração de cartuchos
Fazer encomendas correctamente
Inspeccionar e verificar o stock recebido
Garantir um armazenamento adequado dos consumíveis

## Slide 23: Registo de consumíveis: dados necessários
Data e quantidade da encomenda
Data de recepção do item
Quantidade recebida
Número do lote
Data de validade
Quantidade de itens utilizados
Saldo dos itens em existência

## Slide 24: Livro de registo de existências: Exemplo

## Slide 25: Efectuar uma contagem de consumíveis
O que é?  Contagem física de todos os itens em existências
Quando é efectuada?  No final de cada mês (recomendação)
Quem a faz?  Uma pessoa designada (Gestor de Stock)
Os itens devem ser todos contabilizados. Tudo o que
entra e sai deve ser registado

## Slide 26: Dados necessários para cálculo de stock
Número de testes realizados (média por mês)
Consumíveis disponíveis (contagem física)
Prazo de validade
Tempo de espera
Período de tempo para cobrir com o stock
Os exemplos seguintes são para uma gestão de stock baseada na instalação e podem ser personalizados para utilização ao nível central

## Slide 27: Exemplos de itens necessários
Itens
  Escarradores
  Kits para teste Xpert MTB/RIF
  Solução de lixívia concentrada
  Pipetas estéreis de Pasteur descartáveis

## Slide 28: Requisição mensal para os testes Xpert MTB/RIF

## Slide 29: Descrição da requisição para um teste Xpert MTB/RIF
Descrição do produto (8)* | Unidade de Contagem (9)* | Apresentação por testes (10)*
GeneXpert MTB/Rif | Testes (10/kit) | Cartucho
Kit de Calibração GeneXpert | Kit | 
* As explicações dos números de referência são encontradas quer na folha de trabalho Excel quer nas Diretrizes Nacionais para Implementação do GeneXpert.

## Slide 30
O valor B equivale ao stock existente (kit não abertos mais cartuchos não utilizados) no início do mês;
O valor C equivale a quantidade que entrou no stock durante o periodo;
O valor D equivale a quantidade de testes consumidos no mês reportado;
O valor F equivale a quantidade contada no fim do mês no stock.
Cálculo da requisição do stock para GeneXpert (1/3)

## Slide 31: Cálculo da requisição do stock para GeneXpert (2/3)
O valor E equivale a quantidade de stock existente no final do periodo .
Calcule E somando B e C, e subtraindo o D, portanto:
E= (B+C)-D

## Slide 32: Cálculo da requisição do stock para GeneXpert (3/3)
O valor G equivale a quantidade de stock necessária para o próximo período.
Calcule G multiplicando D por 2, e subtraindo o F, portanto:
G= (Dx2)-F

## Slide 33: Cálculo da requisição do stock para GeneXpert: exemplo
No presente mês executou 600 testes Xpert MTB/Rif (D);
Durante o mês recebeu 30 kits (C), sendo que no início do mês tinha 405 cartuchos (B).
Qual será o stock no final do periodo?
Quantos cartuchos serão necessarios para o próximo mês?

## Slide 34: Resoluçao do Exemplo (1/3) : calcular a quantidade de stock no final do periodo (E) de testes Xpert MTB/Rif
O valor B equivale a 405 cartuchos;
O valor C equivale a 300 cartuchos (lembre que 1 kit contém 10 cartuchos);
O valor D equivale a 600 (n.ro de testes consumidos no mês reportado, e lembre um teste = um cartucho):
E= (B+C)-D
E= (405+300)-600
E= 105

## Slide 35
O valor (F) equivale aos cartuchos disponíveis no final do mês
Determine (F) através de uma contagem física real dos cartuchos existentes (inventário):
G=(Dx2)-F
G= (600x2)-105
G=1095
Resoluçao do Exemplo (2/3) : calcular a quantidade de stock necessário para o próximo periodo (G)

## Slide 36
Arredonde a quantidade calculada para uma quantidade consistente com a unidade de contagem
A unidade de contagem é kit (10 testes)
A quantidade calculada de kits é 110
Encomende 110 kits (1100 testes)
Resoluçao do Exemplo (3/3): conversão da quantidade calculada para unidade de contagem.

## Slide 37: Exercício n.º 1: calcular consumíveis trimestrais para o teste Xpert MTB/RIF
Utilize a ficha de trabalho rotulado exercício n.º 1
Trabalhe individualmente
Utilize os dados de exemplo fornecidos
Tempo atribuído: 30 minutos

## Slide 38: Exercício #1: Calcule a necessidade de testes Xpert MTB/RIF para um trimestre

## Slide 39: Exercício #1 Resposta Necessidade de testes Xpert MTB/RIF calculadas por trimestre

## Slide 40: Exercício n.º 2: calcular os consumíveis trimestrais para o teste Xpert MTB/RIF
Utilize a ficha de trabalho com a indicação de exercício n.º 2
Trabalhe individualmente
Utilize os dados de exemplo fornecidos
Tempo atribuído: 30 minutos

## Slide 41: Exercício #2: calcule a necessidade de testes Xpert MTB/RIF para um trimestre

## Slide 42: Exercício #2 Respostas Necessidade calculada de testes Xpert MTB/RIF para um trimestre

## Slide 43: Fazer encomendas
O procedimento de encomenda depende da fonte de financiamento
Aborde os procedimentos de aquisição locais e o plano de contingência no caso de falta de stock

## Slide 44: Opções para aquisição de instrumentos e cartuchos GeneXpert
Faça uma encomenda directamente à Cepheid France: Cepheid HBDC SAS, Vira Solelh, 81470 Maurens-Scopont, França; ordershbdc@cepheidhbdc.com, tel. +33 563 825 333, fax +33 563 825 301 ou
Faça uma encomenda através de um distribuidor autorizado local da Cepheid. Consulte a Cepheid para obter os contactos do seu fornecedor local
Estão disponíveis outros mecanismos de aquisição específicos do projecto. A OMS também pode auxiliar, através da Instalação Global de Fármacos

## Slide 45: Antes de fazer uma encomenda
Siga as directrizes nacionais relativamente à pré-autorização de equipamento e stock, se necessário
Prepare a documentação para importação e desalfandegamento ou isenção de imposto de importação (se aplicável)
Comece com muita antecedência, uma vez que a preparação pode demorar meses
Consulte a Cepheid relativamente aos calendários de envio da encomenda e qual o prazo de validade mínimo garantido dos cartuchos a serem encomendados
Verifique se o seu país se encontra entre os 145 países elegíveis para obtenção do GeneXpert e de cartuchos a preços reduzidos [preços dos Países em vias de Desenvolvimento com Alta Prevalência (PDAP/HBDC)]: http://www.finddiagnostics.org/about/what_we_do/successes/find-negotiated-prices/xpert_mtb_rif.html

## Slide 46: Informações necessárias para fazer uma encomenda
Número de máquinas/módulos GeneXpert
Computador de mesa ou portátil
Número de cartuchos Xpert MTB/RIF
Números de catálogo
País de entrega
Aeroporto de destino
Detalhes de contacto da parte que recebe
Data preferível de entrega

## Slide 47: Depois de fazer uma encomenda
A Cepheid/distribuidor local irá preparar a cotação
O cliente paga antecipadamente para se qualificar ao preço reduzido [preço dos Países em vias de Desenvolvimento com Alta Prevalência (PDAP/HBDC)]:

## Slide 48: Após a recepção
Inspeccione e verifique a entrega da encomenda:
Compare o conteúdo da encomenda recebida à requisição
Verifique a integridade do material recebido
Registe a data de recepção de cada item
Armazene os novos artigos atrás dos artigos existentes para seguir o método "PRIMEIRA CADUCIDADE – PRIMEIRO A SAIR"
Crie ou actualize registos

## Slide 49: Armazenamento adequado do inventário
Guarde numa área de armazenamento limpa, bem ventilada e organizada
Os kits Xpert MTB/RIF devem ser guardados de 2 a 28 C
Armazene afastado da luz directa solar
Organize os artigos novos e existentes por data de validade (o stock com a data de validade mais próxima deve ser utilizado primeiro)

## Slide 50: Resumo
A gestão centralizada (nacional, regional) do stock de Xpert MTB/RIF integrada no sistema de compra geral deve ser organizada e coordenada pelo governo
Parte do stock necessário para utilização do teste do Xpert MTB/RIF não é fornecida pela Cepheid
Ao calcular encomendas de stock, considere a sua taxa de consumo anterior, os consumíveis disponíveis, o prazo de validade do material encomendado, o tempo de espera e a sua capacidade de armazenamento para avaliar a quantidade e a frequência das encomendas
Faça uma contagem física dos consumíveis, ao designar uma pessoa para contar cada item dos consumíveis no final de cada mês, utilizando registo de saídas e entradas de consumíveis
Faça uma encomenda fornecendo as informações necessárias directamente à Cepheid ou ao seu distribuidor local autorizado

## Slide 51: Questões
Em que consiste a gestão do stock?
Por que é necessária a contagem física de consumíveis?
Por que é importante manter registos do inventário?
Como calcula o stock necessário?
Por que o stock deve ser armazenado de forma adequada?

## Slide 52
Agradecimentos
O Pacote de Treinamento Xpert MTB/RIF foi desenvolvido por um consórcio de parceiros do GLI, incluíndo FIND, KNCV, US CDC, USAID, TB CARE I e WHO, com financiamento da USAID.
Os módulos se baseiam em materiais originalmente desenvolvidos por FIND, KNCV e Cepheid.
A tradução desse material foi possível graças à Foundation for Innovative New Diagnostics, com o apoio financeiro do Plano de Emergência do Presidente para Auxílio a AIDS (PEPFAR) através do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sob os termos do Acordo Cooperativo Número U2GPS002746.