## Slide 1
Модуль 4:
Закупки и управление расходными материалами для Xpert MTB/RIF
Глобальная лабораторная инициатива – Комплект учебных материалов по Xpert MTB/RIF

## Slide 2: Задачи обучения
В конце данного модуля, Вы сможете:
Перечислить все расходные материалы для оптимальной работы Xpert MTB/RIF
Описать процесс размещения заказов
Объяснить предназначение и важность журналов учета расходных материалов для поддержания достаточного уровня запасов
Рассчитать необходимые расходные материалы на основе количества выполняемых исследований за определенный период времени
Объяснить требования к хранению и срока годности картриджей Xpert MTB/RIF и расходных материалов МЗ

## Slide 3: Содержание модуля
Перечень расходных материалов для Xpert MTB/RIF
Учет: предназначение и важность журнала учета расходных материалов
Расчет количества расходных материалов для заказа
Оформление заказа и получение расходных материалов
Хранение и срок годности расходных материалов

## Slide 4
Правильно поддерживаемый и достаточный уровень расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы и минимизации потерь
Управление поставками означает…

## Slide 5: Структура системы управления поставками: Национальный уровень
Странам следует рассмотреть внедрение централизованного (национального, регионального) управления поставками для Xpert MTB/RIF с интеграцией в общую систему закупок для микроскопии или поставки лекарственных средств
Координация системы должна осуществляться правительством, в том числе, Министерством здравоохранения, организациями-донорами и партнерами

## Slide 6: Система управления поставками
Опишите систему(ы) управления закупками в Вашей стране.
Адаптировать к системе конкретной страны

## Slide 7: Поставка материальных ценностей (расходные материалы, оборудование)
Что заказать?
Откуда?
Сколько?
Как часто?
Как оценить правильность заказа?
Какой нужен срок для выполнения заказа?
Какой резервный (буферный) запас
необходимо предусмотреть?
Кто отвечает за оформление заказа?
Всегда учитывайте
срок годности заказываемого материала и вместимость склада при соответствующих условиях

## Slide 8: Оборудование и расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: поставляются Cepheid
Прибор GeneXpert с компьютером (портативный или стационарный) и сканер штрих-кода
  При оформлении заказа, укажите рабочий язык, чтобы была поставлена правильная клавиатура и др.
Наборы картриджей для исследований Xpert MTB/RIF
Наборы картриджей для калибровки Xpert MTB/RIF
Примечание: Cepheid может также поставить ИБП (источник бесперебойного питания)*, который дает резервное электропитание на очень ограниченное время. Однако лучше закупить ИБП (и аккумуляторы) на местном рынке.
*Технические спецификации: ИБП двойного преобразования - Powervar. мощностью 800 В-А для 4-х модульного прибора GeneXpert и компьютера; 110В или 220В в зависимости от страны. Минимальное время перехода на резервное питание 4мс макс. Возможно поставка дополнительного аккумулятора, чтобы продлить время работы.

## Slide 9: Оборудование необходимое для Xpert MTB/RIF: GeneXpert (Cepheid)
Конфигурация GeneXpert | Номер по каталогу |  | 
 | Со стационарным компьютером | С портативным компьютером | 
GeneXpert 1 модуль | GXI-1-D | GXI-1-L | 
GeneXpert 2 модуля | GXII-2-D | GXII-2-L | 
GeneXpert 4 модуля | GXIV-4-D | GXIV-4-L | 
GeneXpert 16 модулей | GXXVI-16-D | GXXVI-16-L | 
Примечание: системный блок 4-х модульного прибора может поставляться только с 1-м или 2-мя модулями, с учетом дальнейшего расширения

## Slide 10: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: Поставляется со стороны Cepheid
Продукция Cepheid | Номер по каталогу | Количество исследований
Исследования Xpert MTB/RIF | CGXMTB/RIF-50 | 50
Набор Xpert MTB/RIF состоит из реактивов и материалов с расчетом на 50 исследований.
Реактив для образца: флакон с деконтаминантом по 8 мл, по 1-му на исследование. Отдельный набор на 50 образцов, также есть флакон для реактива.
Пипетки для переноса материала: Стерильные, индивидуально запакованные; по 1-й на исследование, 10 шт. поставляется дополнительно (т.е., 60 пипеток с 50 картриджами)
Срок годности открытой упаковки: 6 недель при 2–45oC

## Slide 11: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: поставляются со стороны Cepheid
Продукция Cepheid | Номер по каталогу | Количество исследований
Набор для калибровки Xpert | GXCALIB-100N-5 | 5
Программное обеспечение, вкладыш
5 картриджей Xpert для калибровки
Пустой компакт-диск для записи данных

## Slide 12: Материальные ценности необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Оборудование
Расходные материалы для обеспечения биобезопасности
Лабораторные принадлежности
Средства индивидуальной защиты
Канцелярские принадлежности
Aнтивирусные программы для компьютера. Защита от вирусов Norton Internet Security оплачивается только в течение первого года; потом, программа обновляется за счет средств пользователя.

## Slide 13: Материальные ценности необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Оборудование
  Средства резервного электропитания, по мере необходимости (ИБП и аккумуляторы, генератор, инвертер, стабилизатор напряжения)
  Принтер и картриджи для принтера
  Таймер
  Термометр
  Встряхиватель (по усмотрению)

## Slide 14: Оборудование необходимое для работы Xpert MTB/RIF: ИБП (UPS)
Основные характеристики | Комментарии | Подходящие технические характеристики
Напряжение в Вашей стране | Напряжение от поставщика электроэнергии | Зависит от страны
Мощность UPS в киловольт-амперах (кВт-А) | Зависит от количества оборудования, подключенного к питанию плюс 20 – 25 % | 600 кВт-А
Время резервного питания | Продолжительность работы во время отключения электроэнергии | 4 – 6 мин
Время передачи | Длительность передачи оборудования на питание от аккумулятора | 0 - миллисекунд

## Slide 15: Оборудование необходимое для работы Xpert MTB/RIF: Генератор
Стандартное время перехода на питание от генераторов с автоматической системой запуска 10 – 30 секунд (UPS все еще необходим)
Могут быть относительно недорогими с точки зрения покупки и эксплуатации
Необходимо хранить запасы топлива и осуществлять техническое обслуживание

## Slide 16: Оборудование необходимое для работы Xpert MTB/RIF: Преобразователь переменного тока
Преобразует электрический ток низкого напряжения в ток высокого напряжения
Может работать от аккумулятора автомобиля
Время работы 2 – 12 часов (в зависимости от резервной мощности аккумулятора и числа подключенных к питанию приборов)
Время перехода может составлять менее 4 миллисекунд (может понадобиться UPS)

## Slide 17: Оборудование необходимое для работы Xpert MTB/RIF: Стабилизатор напряжения
Защищает электронные приборы, в том числе, UPS от перепадов напряжения
Резкий скачок напряжения или неустановившееся напряжение – это значительный рост напряжения, превышающий установленный уровень электрического тока.
Даже если скачок напряжения не приводит к немедленной поломке оборудования, он вызывает дополнительную нагрузку, в результате увеличивая изнашивание оборудования с течением времени
Не заменяет UPS

## Slide 18: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Материалы для обеспечения биобезопасности
  Биологически безопасные мешки
  Дезинфицирующее средство, способное уничтожить микобактерии туберкулеза (фенол, раствор гипохлорита натрия,70% -й спирт, др.)
  Емкости для отходов (для пипеток, флаконов для мокроты, использованных картриджей)

## Slide 19: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Лабораторные принадлежности
  Флаконы для образцов мокроты
  Дополнительные пипетки для переноса материала (по усмотрению)
  Бумажные полотенца (для очистки рабочих поверхностей и наружных поверхностей прибора)
  Мягкая впитывающая бумага (для очистки отсеков и поршня картриджа)

## Slide 20: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Средства индивидуальной защиты
  Халаты лабораторные
  Перчатки
  Респираторы (по усмотрению)

## Slide 21: Расходные материалы необходимые для Xpert MTB/RIF: НЕ поставляются со стороны Cepheid
Канцелярские принадлежности
  Лабораторные регистрационные журналы и формы направления/учетно-отчетные формы
  Бумага для принтера
  Несмываемые маркеры
  Ручки (с красными и синими или черными чернилами)
  Клейкая бумага для заметок (по усмотрению)

## Slide 22: Управление материальными ценностями
Согласно Надлежащей лабораторной практике, должен быть назначен ответственный за управление материальными ценностями, в обязанности которого входят:
Инвентаризация материальных ценностей/«подсчет» запаса расходных материалов
Правильное ведение учета расходных материалов
Определение количества для заказа, во избежание отсутствия запасов и истечения срока годности картриджей
Правильное размещение заказов
Инспектирование и проверка поступивших расходных материалов
Обеспечение правильного хранения расходных материалов

## Slide 23: Журнал учета материальных ценностей: необходимые данные
Дата и заказанное количество
Дата получения
Полученное количество
Номер партии
Срок годности
Количество использованных материалов
Остаток в запасе

## Slide 24: Журнал учета материальных ценностей: пример
Фактическое количество |  | Запрашиваемое количество |  | Получено |  | Наличный запас | Подпись
Ед. изм. (Кол-во) | Дата | Ед. изм. (Кол-во) | Дата | Ед. изм. (Кол-во) | Дата |  | 
Наименование: ____________ Единица измерения: __________
Адаптировать к конкретной стране

## Slide 25: Проверьте состояние запасов
Что это?  Физический подсчет каждого предмета в запасах
Когда это делается?  Рекомендуется выполнять в конце каждого месяца
Кто это делает?  Назначенное лицо
Все единицы следует учитывать. Все, что поступает и расходуется должно регистрироваться.

## Slide 26: Данные необходимые для расчета запасов
Количество выполненных исследований (среднее количество за месяц)
Наличный запас (фактическое количество)
Срок годности
Срок выполнения заказов
Период времени, на который должно хватить запасов
Далее даются примеры управления материальными запасами на уровне медучреждения, которые можно адаптировать для применения на центральном уровне.

## Slide 27: Примеры необходимых расходных материалов
Предметы снабжения
  Флаконы для мокроты
  Тест-наборы Xpert MTB/RIF
  Концентрированный раствор гипохлорита натрия
  Одноразовые пипетки Пастера

## Slide 28: Расчет ежеквартальной потребности для проведения исследований Xpert MTB/RIF
* Или другой промежуток времени
Адаптировать к конкретной стране

## Slide 29: Требуемое количество для одного исследования Xpert MTB/RIF (B)
Наименование | Количество
Флаконы для мокроты | 1 шт.
Тест-наборы Xpert MTB/RIF | 1/50 в наборе (каждый тест-набор состоит из 50 тестов)
Концентрированный раствор гипохлорита натрия (Пример: 3%-й, примечание: стандартная концентрация зависит от страны) | 1,5 мл (в среднем используется 100 мл в день на 10 тестов, растворяется в 6-ти частях воды; итоговая концентрация составляет 0,5% гипохлорита натрия)
Одноразовые пипетки Пастера, 3 мл | 1 шт.
Адаптировать к конкретной стране

## Slide 30: Общее количество исследований, выполненных за прошлый квартал
Значение (A) равно числу исследований Xpert MTB/RIF, выполненных в течение предыдущего квартала

## Slide 31: Расчет снабжения одного наименования на один квартал (C)
Значение (C) равно количеству наименования, необходимого на один квартал
Рассчитать (C) умножив количество исследований, выполненных за один квартал (A) на количество наименования, необходимого на одно исследование (B), таким образом:
A x B = C

## Slide 32: Пример 1: расчет запаса картриджей Xpert MTB/RIF (C) на один квартал
За последний квартал Вы выполнили 600 исследований Xpert MTB/RIF (A)
Вам нужно 0,02 тест-набора Xpert MTB/RIF (50 тестов в одном наборе) на одно исследование (B), таким образом, сколько тест-наборов Вам потребуется в следующем квартале (C)?
A x B = C
600 исследований x 0,02 наборов/исследований = 12 тест-наборов

## Slide 33: Пример 1: расчет резервного количества (D) тест-наборов Xpert MTB/RIF
Значение (D) равно количеству потребления предмета снабжения за один месяц, которое должно оставаться в резерве
Значение (D) равно (C)/3, количеству предмета снабжения, рассчитанного на один месяц:
D= C/3
Резервный запас тест-наборов Xpert MTB/RIF равен
12 тест-наборов (C) /3= 4 тест-набора (D)

## Slide 34: Пример 1: расчет поставки Xpert MTB/RIF, наличный запас (E)
Значение (E) равно наличному запасу
Определите (E) путем физического подсчета существующих запасов (инвентаризация)
Предположим, что наличный запас составляет 3 тест-набора Xpert MTB/RIF

## Slide 35: Пример 1: расчет необходимого количества (F) тест-наборов Xpert MTB/RIF
Значение (F) равно количеству, которое необходимо на один квартал (C) плюс количество, которое необходимо в качестве запаса на один месяц (D) минус наличный запас (E)
Рассчитайте (F) как показано здесь: (F)= C+D-E
Наличный запас составляет 3 тест-набора Xpert MTB/RIF
Расчетное количество тест-наборов для заказа на один квартал составляет:
12 (C) + 4 (D) – 3 (E) = 13 (F)

## Slide 36: Пример 1: расчет необходимого / выданного количества тест-наборов Xpert MTB/RIF
Округлите расчетное количество до одной единицы измерения, выдаваемой со склада
Расчетное количество тест-наборов 13
Единица для заказа – упаковка (50 тестов)
Закажите 13 упаковок (650 тестов)

## Slide 37: Пример 2: расчет запаса раствора гипохлорита натрия на один квартал (C)
За последний квартал Вы выполнили 600 исследований Xpert MTB/RIF (A)
Вам нужно 1,5 мл концентрированного раствора гипохлорита натрия на одно исследование (B), таким образом, какое количество раствора гипохлорита натрия Вам потребуется на следующий квартал (C)?
A x B = C
600 исследований x 1,5 мл/исследование = 900 мл

## Slide 38: Пример 2: расчет резервного количества (D) раствора гипохлорита натрия
Значение (D) равно количеству расхода предмета снабжения в течение одного месяца, которое должно храниться в резерве
Значение (D) равно (C)/3, количеству предмета снабжения, которое рассчитано на один месяц:
D= C/3
Резервный запас концентрированного раствора гипохлорита натрия равен
900 мл (C) /3=300 мл (D)
Адаптировать к местным условиям и сроку годности производителей

## Slide 39: Пример 2: расчет количества гипохлорита для заказа и наличного запаса (E)
Значение (E) равно наличному запасу
Определите (E) путем физического подсчета существующих запасов (инвентаризация)
Предположим, что наличный запас составляет 400 мл концентрированного раствора

## Slide 40: Пример 2: расчет количества (F) раствора гипохлорита натрия для заказа
Значение (F) равно количеству, которое необходимо на один квартал (C) плюс количество, которое необходимо на один месяц в качестве резерва (D) минус наличный запас (E)
Рассчитайте (F) как показано здесь: (F)= C+D-E
Наличный запас составляет 400 мл
Расчетное количество гипохлорита, которое следует заказать на один месяц, составляет :
900 мл (C) + 300 мл (D) – 400 мл (E) = 800 мл (F)

## Slide 41: Пример 2: расчет количества гипохлорита натрия, которые необходимо запросить/выдать
Округлите расчетное количество до количества равного одной единице расхода
Расчетное количество раствора гипохлорита натрия составляет 1824 мл, округлите его до 2 литров
Единица для заказа – флакон емкостью 1 литр
Закажите 2 флакона

## Slide 42: Упражнение № 1: Рассчитайте квартальную потребность для исследований Xpert MTB/RIF
Используйте письменное задание с отметкой «Упражнение № 1»
Работайте индивидуально
Используйте данные, которые приведены в примере
Время на выполнение задания: 30 минут

## Slide 43: Упражнение № 1: Рассчитайте квартальную потребность для исследований Xpert MTB/RIF

## Slide 44: Упражнение №1 Ответ Расчет квартальной потребности для исследований Xpert MTB/RIF

## Slide 45: Упражнение №2: Расчет квартальной потребности для исследований Xpert MTB/RIF
Используйте письменное задание с отметкой «Упражнение № 2»
Работайте индивидуально
Используйте данные, которые приведены в примере
Время на выполнение задания: 30 минут

## Slide 46: Упражнение №2: Расчет квартальной потребности для исследований Xpert MTB/RIF

## Slide 47: Упражнение №2: Ответ Расчет предметов снабжения для исследований Xpert MTB/RIF

## Slide 48: Размещение заказа
Порядок размещения заказов зависит от источника финансирования
Обсудите местную процедуру закупок и резервный план на случай нехватки запасов
Адаптировать к конкретной стране

## Slide 49: Варианты закупок инструментов и картриджей для GeneXpert
Оформление заказа непосредственно в Cepheid во Франции по адресу: Cepheid HBDC SAS, Vira Solelh, 81470 Maurens-Scopont, France; ordershbdc@cepheidhbdc.com, tel. +33 563 825 333, fax +33 563 825 301 или
Разместите заказ через местного авторизованного дистрибьютора Cepheid. Свяжитесь с Cepheid, чтобы узнать контактные данные местного поставщика.
Имеются другие механизмы закупки, связанные с конкретными проектами. ВОЗ может оказать содействие через Глобальный лекарственный фонд.

## Slide 50: До размещения заказа
При необходимости, следует выполнить национальные нормативы для получения предварительного одобрения на оборудование и материалы
Подготовить документацию для ввоза в страну и таможенной очистки или освобождения от уплаты налога на ввоз (если применимо).
Начать планировать заблаговременно, так как на подготовка может занять несколько месяцев
Проконсультироваться с Cepheid по поводу графика отправки заказа, а также гарантированном минимальном сроке хранения картриджей, которые будут включены в заказ
Убедиться, что Ваша страна входит в список 145 стран, соответствующих критериям для получения GeneXpert и картриджей по сниженным ценам [ценообразование для развивающихся стран с высоким бременем заболевания (HBDC)]: http://www.finddiagnostics.org/about/what_we_do/successes/find-negotiated-prices/xpert_mtb_rif.html

## Slide 51: Информация, необходимая для размещения заказа
Количество приборов/модулей GeneXpert
Стационарный или портативный компьютер
Количество картриджей Xpert MTB/RIF
Каталожные номера
Страна доставки
Аэропорт в пункте назначения
Контактные данные получающей стороны
Предпочтительная дата доставки

## Slide 52: После размещения заказа
Cepheid/местный дистрибьютор подготовит ценовое предложение
Заказчик платит заранее, чтобы выполнить требования к сниженным ценам [ценообразование для развивающихся стран с высоким бременем заболевания (HBDC)]

## Slide 53: При получении
Провести инспекцию и подтвердить получение заказов:
Сверить содержимое полученной поставки с запрашиваемыми пунктами в форме заказа
Проверить целостность полученных материалов
Дата получения каждого пункта заказа
Хранить новые поставки позади полученных поставок в соответствии с методом «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВЫМИ МАТЕРИАЛЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ ПЕРВЫМ»
Создать или обновить регистрационные данные

## Slide 54: Правильное хранение расходных материалов
Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом и организованном складском помещении
Тест-наборы Xpert MTB/RIF должны храниться при температуре 2-28C
Хранить, не допуская попадания прямого солнечного света
Расположить имеющиеся и новые поставки по сроку хранения (предметы снабжения, срок хранения которых истекает в ближайшее время, должны быть использованы в первую очередь)

## Slide 55: Выводы
Странам следует рассмотреть внедрение централизованного (национального, регионального) управления расходных материалов для Xpert MTB/RIF с интеграцией в общую систему закупок, которое будет организовываться и координироваться со стороны Правительства
Некоторые расходные материалы, необходимые для проведения исследований Xpert MTB/RIF, не поставляются со стороны Cepheid
При расчете количества заказа, необходимо учесть уровень потребления в прошлом, наличный запас, срок хранения заказываемых материалов, срок выполнения заказа, вместимость склада, чтобы рассчитать количество и частоту заказов
Выполнить физический подсчет заказов, при этом считается каждый предмет хранения в конце каждого месяца со стороны ответственного лица, используя складской регистрационный журнал
Разместить заказ следует, предоставив необходимую информацию в Cepheid напрямую или местному авторизованному дистрибьютору

## Slide 56: Оценка
Что такое управление поставками?
Почему необходим физический подсчет запасов?
Почему важно вести учёт материальных ценностей и запасов расходных материалов?
Как рассчитать количество расходных материалов для заказа?
Почему необходимо правильно хранить запасы расходных материалов?

## Slide 57
Выражение признательности
Комплект учебных материалов Xpert MTB/RIF был подготовлен со стороны консорциума партнеров в рамках Глобальной лабораторной инициативы (ГЛИ), включая FIND, KNCV, CDC США, ЮСАИД, TB CARE I и ВОЗ, при финансировании со стороны ЮСАИД.
Модули основываются на материалах, которые были изначально разработаны со стороны FIND, KNCV и Cepheid.
Перевод на русский язык осуществлён при поддержке FIND